## Slide 1
Anteny i Propagacja Fal

## Slide 2
1. Charakterystyka promieniowania anteny określa:
P: unormowany do wartości maksymalnej przestrzenny rozkład natężenia pola
„Charakterystyka promieniowania anteny jest graficznym odzwierciedleniem zdolności promieniowania energii przez antenę w różnych kierunkach. Jest ona definiowana jako rozkład pola elektrycznego na powierzchni kuli o bardzo dużym promieniu, której środek pokrywa się ze środkiem anteny. (…) Charakterystyka jest trójwymiarowa (…) zwykle przedstawia się ją w jednej lub dwóch odpowiednio dobranych płaszczyznach”
N: unormowany do wartości maksymalnej rozkład natężenia pola w jednej płaszczyźnie
N: unormowany do wartości maksymalnej rozkład natężenia pola w dwóch płaszczyznach prostopadłych
N: nienormowany trójwymiarowy rozkład natężenia pola

## Slide 4
2. Charakterystyka promieniowania określa właściwości anteny w:
N: strefie pośredniej
P: strefie dalekiej
N: strefie bliskiej
N: strefie bliskiej i pośredniej.

## Slide 5
3. Zysk kierunkowy to:
N: stosunek natężenia pola określonego w polu dalekim dla kierunku maksymalnego promieniowania do natężenia pola promieniowanego przez listek wsteczny.
P: stosunek gęstości kątowej mocy promieniowanej do gęstości mocy promieniowanej przez antenę odniesienia (izotropową), przy warunku, że obie anteny promieniują takie same wartości średnie mocy.
P: stosunek gęstości promieniowania w danym kierunku do uśrednionej gęstości promieniowania.
N: stosunek natężenia pola określonego w polu dalekim dla kierunku maksymalnego promieniowania do natężenia pola promieniowanego przez listki boczne
N: rozkład gęstości mocy

## Slide 8
4. Antena izotropowa to:
N: antena, której zysk energetyczny jest taki sam jak zysk dipola półfalowego.
P: jest to antena, która wysyłą energię jednakowo we wszystkich kierunkach
P: nie jest realizowalna fizycznie
N: najczęściej wykorzystywana antena do odbioru telewizji
N: antena kierunkowa o wąskiej wiązce promieniowania

## Slide 10
5. Zysk energetyczny to:
N: stosunek gęstości mocy promieniowanej na kierunku maksymalnego promieniowania do gęstości mocy promieniowanej przez listek tylny
P: wielokrotność stosunku gęstości promieniowania w danym kierunku do mocy doprowadzonej do zacisków anteny
P: jest wyrażany w dB ze względu na wygodę projektowania
N: stosunek gęstości mocy promieniowanej na kierunku maksymalnego promieniowania do gęstości mocy promieniowanej przez listki boczne

## Slide 12
6. Sprawność anteny:
N: to wartość zysku energetycznego odniesiona do mocy doprowadzonej do anteny
P: jest to stosunek mocy wypromieniowanej przez antenę do mocy doprowadzonej do wejścia anteny
N: to wartość zysku kierunkowego odniesiona do mocy doprowadzonej do anteny